(podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ws. REACH)

| Data sporządzenia Data aktualizacji | 10 listopada 2003 r. 30 listopada 2010 r. |
| --- | --- |

IMAGO STABIL

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

NAZWA HANDLOWA:  IMAGO STABIL

PRZEZNACZENIE: Imago Stabil jest specjalistycznym preparatem stosowanym w przemyśle poligraficznym do korekcji wartości pH wody stosowanej w procesie druku. Optymalne pH wody do celów poligraficznych wynosi od 4,8-5,2. Preparat dodawany jest do wody technologicznej w ilości 1-2%.

PRODUCENT i DYSTRYBUTOR:

| Nazwa | IMAGO S.C. |
| --- | --- |
| Adres | UL. MICKIEWICZA 4 97-425 ZELÓW |
| Numer telefonu Numer faksu/ telefonu Telefon alarmowy e-mail | +48 (0) 44 733 34 59 +48 (0) 44 634 28 13 +48 (0) 44 634 28 13(pon-pt w godz.8-16) rafal@imagoinfocentrum.com |

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Preparat  jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Xi – Produkt drażniący.  R36- Działa drażniąco na oczy

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

| Sól sodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego r-r 40% Zawartość : Nr CAS: Nr WE: Nr indeksowy: Klasyfikacja: | Pon.7 % 64-02-8 200-573-9 - Xn,R22,Xi,R41 |
| --- | --- |
| Fosforan trójsodowy Zawartość : Nr CAS: Nr WE: Nr indeksowy: Klasyfikacja: | 5-10 % 7601-54-9 231-509-8 - Xi,R36/37/38 |
| Boran sodu Zawartość: Nr CAS: Nr WE: Nr indeksowy: Klasyfikacja: | 5-10% 10486-00-7 234-390-0 - Xi,R36 |

## PIERWSZA POMOC

| Skażenie inhalacyjne : Skażenie skóry : Skażenie oczu : Spożycie : | Wyprowadzić na świeże powietrze. Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą. Oczy płukać dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem. Przepłukać usta wodą, skonsultować się z lekarzem. |
| --- | --- |

| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |
| --- |
| Odpowiednie środki gaśnicze : Nieodpowiednie środki gaśnicze: Inne informacje : | woda, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla - - |

| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |
| --- |
| Indywidualne środki ostrożności: Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Metody oczyszczania i neutralizacji : | Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody oraz przedostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek. Zebrać do odpowiednio oznakowanych pojemników. Zanieczyszczoną powierzchnię zmyć dużą ilością wody. |

| 7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I MAGAZYNOWANIE |
| --- |
| Obchodzenie się z produktem : Magazynowanie : | Zapewnić odpowiednią wentylację. Opakowania z produktem przechowywać szczelnie zamknięte w dobrze wentylowanych, suchych i ciemnych pomieszczeniach. |

| 8. KONTROLA NARAZENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |
| --- |
| NDS : NDSCh : Ochrona dróg oddechowych : Ochrona oczu : Ochrona skóry : Ochrona rąk : | - - nie wymagana okulary ochronne odzież ochronna rękawice ochronne |

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Wygląd zewnętrzny : ciecz Zapach : bezwonny Gęstość (20 ºC): 1,02-1,30 g/cm3 pH (20 ºC): 4,9 pH 1% roztwór (20 ºC): 4,7 Temperatura wrzenia : 101 ºC-104 ºC Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona

| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |
| --- |
| Stabilność : Unikać kontaktu produktu z : Niebezpieczne produkty rozkładu : | W normalnych warunkach produkt stabilny. - - - |

| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |
| --- |
| Narażenie inhalacyjne : Narażenie skóry : Narażenie oczu : Narażenie układu pokarmowego Działanie drażniące : Działanie uczulające : Działanie mutagenne : Działanie rakotwórcze : | - - - - - działa drażniąco na oczy - - - |

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych Nie prowadzono badań ekotoksyczności produktu. Informację sporządzono na podstawie danych o preparatach o podobnym składzie.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi Sposoby unieszkodliwiania odpadów: Zawartość opakowania według procesu wytwarzania tj. przemysł poligraficzny a więc w grupie 08. Opakowania wg: rodzaju 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.

| 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU |
| --- |
| Klasa niebezpieczeństwa wg RID/ADR : Nr rozpoznawczy zagrożenia : Nr UN : Nalepka ostrzegawcza : | nie podlega - - - |  |

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

| Symbole i napisy ostrzegawcze: Xi – Produkt drażniący |
| --- |
| Zwroty R: | R36 – działa drażniąco na oczy |
| Zwroty S: | S2 – Chronić przed dziećmi S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. |

##### Informacje dotyczące przepisów prawnych:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r.  o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz.U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 z późniejszymi zmianami) w tym

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych  ustaw  (Dz.U. Nr 20,poz.106)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 , poz. 1666, z 2004 r. Nr 243,poz.2440 , z 2007r. Nr.174,poz. 1222 oraz z 2009r. Nr 43,poz.353)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r.. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. Nr 53, poz. 439)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U. Nr 61,poz.552 )

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. Nr 1684, poz. 1762

póżniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. nr 21 z 1998r., poz. 94: z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833, z 2005 r. Nr 212,poz.1769 , z 2007r. Nr 161,poz.1142 ; z 2009 r.Nr 105,poz.873oraz z 2010 r. Nr 141,poz.950

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259,poz.2173)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73,poz.645 z póżn.zm)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844  z późniejszymi zmianami – tekst jednolity DzU. Nr 169/2003 , poz.1650).

- Ustawa z dnia 28 października  2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz.U. Nr 199 z 2002 r., poz. 1671, z pózn. zmianami

- Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. Nr 27, poz. 162)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz U Nr.179,poz.1485 z późn.zmianami))

Rozporządzenie WE) nr.273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotykowych.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy współnotą a krajami trzecimi.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Rozporządzenie   Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji , oznakowania i pakowania substancji i mieszanin , zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548 EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dnia 31.12.2008r.)

16. INNE INFORMACJE

Zwroty R:

R36 – Działa drażniąco na oczy

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy ,drogi oddechowe i skórę

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności z przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika.

Data wystawienia : 10.11.2003

Data aktualizacji :  30.11.2010

Aktualizacja  : pkt.2,3,9,15